## Slide 1
Install VM
10.0.249.113
openshift.local
VMware vSphere+ vCenter
Master#1
11.11.11.121
Master#2
11.11.11.122
Master#3
11.11.11.123
Worker#1
11.11.11.124
Worker#2
11.11.11.125
Worker#3
11.11.11.126
Internal Network 11.11.11.0/24
External Network 10.0.249.0/24
Router-VM
10.0.249.2/24
11.11.11.1/24
Bastion Host
11.11.11.120
Registry
11.11.10.10/24
GW: 11.11.10.1
Load-Balancer
11.11.11.129
registry.local
Internal Network for Registry 11.11.10.0/24
Fritz-Box (Internet)
10.0.249.1/24

## Slide 2
Rolle | Beschreibung | Hostname | IP
Install-VM |  | install-vm | 10.0.249.113
Router | Router-VM zur Navigation zwischen den Netzwerken in Vmware | router | 11.11.11.1 10.0.249.2
Registry | Die zentrale Image-Registry | ocpregistry01 | 11.11.11.2
Load Balancer | Der Load-Balancer vor dem OpenShift-Cluster | ocplb01 | 11.11.11.3
Bastion-Host | Der zentrale OpenShift-Installationsserver mit DNS, DHCP, PXE, TFTP, NFS | ocpbastion | 11.11.11.10
Master#01 | OpenShift Master-Node#01 | ocpmaster01 | 11.11.11.11
Master#02 | OpenShift Master-Node#02 | ocpmaster02 | 11.11.11.12
Master#03 | OpenShift Master-Node#03 | ocpmaster03 | 11.11.11.13
Worker#01 | OpenShift Worker-Node#01 | ocpworker01 | 11.11.11.14
Worker#02 | OpenShift Worker-Node#02 | ocpworker02 | 11.11.11.15
Worker#03 | OpenShift Worker-Node#03 | ocpworker03 | 11.11.11.16
Bootstrap-Host | temporärer Node zum Installieren des Clusters | ocpbootstrap01 | 11.11.11.99